| CRATE LAYOUT DESCRIPTION |  |
| --- | --- |

| SLOT | CROSS-CX | MODULE DESCRIPTION & STRAPPING |
| --- | --- | --- |
| 1 | A01 - A48 | 60A 48-BIT DIGITAL INPUT MODULE |
| 2 | A49 - A64 | 322 16-BIT DIGITAL INPUT MODULE - ISOLATED CONTACT |
| 3 | B57 - B74 | 3421 STROBED DIGITAL INPUT MODULE |
| 4 | ---- | 59256 256KW 12-BIT MEMORY |
| 5 | ---- | 59256 256KW 12-BIT MEMORY |
| 6 | ---- | 59256 256KW 12-BIT MEMORY |
| 7 | ---- | 59256 256KW 12-BIT MEMORY |
| 8 | ---- | 32 CHANNEL TYPE 1 TRANSIENT DIGITIZER 3232 +/- 5 VOLTS, 1 MEG MEMORY, P2 CLOCK SOURCE |
| 9 | ---- | 3232 (slot 2 of 3) |
| 10 | ---- | 3232 (slot 3 of 3) |
| 11 |  |  |
| 12 | B33 - B48 | 304 DIGITAL OUTPUT(Normally Open, Momentary) |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 | B49 - B56 | 404A 8 CHANNEL TIMING MODULE [E-STOP OFF] |
| 21 | ---- | 404A (slot 2 of 2) |
| 22 | ---- | 352C FIBER OPTIC MODULE |
| 23 | ---- | 313 U-PORT ADAPTER (& FACILITY CLOCK) |
| 24/25 | ---- | 3952 L-2 CRATE CONTROLLER |

| SLOT NO.: 1 | MODULE TYPE 60A DIGITAL INPUT |
| --- | --- |

| SIGNAL NAME EPICS: pc_spa_60c15n1_readCh0_LI | DEVICE ID | CONT. DWG | CROSS |  | CLR | Ch0 PIN# | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub Unit 4 IGBT B Fault |  |  | A1 | F B B | BLK SHD LBLU/BLK | 1 31 30 | 1 |
| Sub Unit 4 IGBT A Fault |  |  | A2 | F B B | BRN SHD LBLU/BLKKK | 2 31 30 | 2 |
| Sub Unit 4 IGBT C Fault |  |  | A3 | F B B | RED SHD LBLU/BLK | 3 31 30 | 3 |
| Sub Unit 4 DC Fault |  |  | A4 | F B B | ORN SHD LBLU/BLK | 4 31 30 | 4 |
| Sub Unit 4 DC Fuse Blown |  |  | A5 | F B B | YLW SHD LBLU/BLK | 5 31 30 | 5 |
| Sub Unit 4 DC Over Load |  |  | A6 | F B B | GRN SHD LBLU/BLK | 6 31 30 | 6 |
| Sub Unit 4 Water Flow Low |  |  | A7 | F B B | BLU SHD LBLU/BLK | 7 31 30 | 7 |
| Sub Unit 4 Output Over Current |  |  | A8 | F B B | VIO SHD LBLU/BLK | 8 31 30 | 8 |
| Sub Unit 4 Dump Resistor Over Temp |  |  | A9 | F B B | GRY SHD LBLU/BLK | 9 31 30 | 9 |
| Sub Unit 4 Aux Supply Fault |  |  | A10 | F B B | WHT SHD LBLU/BLK | 10 31 30 | 10 |
| Sub Unit 4 Cabinet Doors Open |  |  | A11 | F B B | BRN/BLK SHD LBLU/BLK | 11 31 30 | 11 |
| Sub Unit 4 Cabinet Over Temp |  |  | A12 | F B B | RED/BLK SHD LBLU/BLK | 12 31 30 | 12 |

| SLOT NO.: 1 | MODULE TYPE 60A DIGITAL INPUT |
| --- | --- |

| SIGNAL NAME EPICS: pc_spa_60c15n1_readCh0_LI | DEVICE ID | CONT. DWG | CROSS |  | CLR | Ch0 PIN# | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub Unit 4 Ready |  |  | A13 | F B B | ORN/BLK SHD LBLU/BLK | 13 31 30 | 13 |
| Sub Unit 4 No Fault |  |  | A14 | F B B | YEL/BLK SHD LBLU/BLK | 14 31 30 | 14 |
| Sub Unit 4 FOMS Rcvr Fault |  |  | A15 | F B B | GRN/BLK SHD LBLU/BLK | 15 31 30 | 15 |
|  |  |  | A16 | F B B | BLU/BLK SHD LBLU/BLK | 16 31 30 | 16 |
| Sub Unit 5 IGBT B Fault |  |  | A17 | F B B | VIO/BLK SHD LBLU/BLK | 17 31 30 | 17 |
| Sub Unit 5 IGBT A Fault |  |  | A18 | F B B | GRY/BLK SHD LBLU/BLK | 18 31 30 | 18 |
| Sub Unit 5 IGBT C Fault |  |  | A19 | F B B | WHT/BLK SHD LBLU/BLK | 19 31 30 | 19 |
| Sub Unit 5 DC Fault |  |  | A20 | F B B | PNK SHD LBLU/BLK | 20 31 30 | 20 |
| Sub Unit 5 DC Fuse Blown |  |  | A21 | F B B | PNK/BLK SHD LBLU/BLK | 21 31 30 | 21 |
| Sub Unit 5 DC Over Load |  |  | A22 | F B B | LGRN SHD LBLU/BLK | 22 31 30 | 22 |
| Sub Unit 5 Water Flow Low |  |  | A23 | F B B | LGRN/BLK SHD LBLU/BLK | 23 31 30 | 23 |
| Sub Unit 5 Output Over Current |  |  | A24 | F B B | LBLU SHD LBLU/BLK | 24 31 30 | 24 |

| SLOT NO.: 1 | MODULE TYPE 60A DIGITAL INPUT |
| --- | --- |

| SIGNAL NAME EPICS: pc_spa_60c15n1_readCh1_LI | DEVICE ID | CONT. DWG | CROSS |  | CLR | Ch1 PIN# | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub Unit 5 Dump Resistor Over Temp |  |  | A25 | F B B | BLK SHD LBLU/BLK | 1 31 30 | 25 |
| Sub Unit 5 Aux Supply Fault |  |  | A26 | F B B | BRN SHD LBLU/BLKKK | 2 31 30 | 26 |
| Sub Unit 5 Cabinet Doors Open |  |  | A27 | F B B | RED SHD LBLU/BLK | 3 31 30 | 27 |
| Sub Unit 5 Cabinet Over Temp |  |  | A28 | F B B | ORN SHD LBLU/BLK | 4 31 30 | 28 |
| Sub Unit 5 Ready |  |  | A29 | F B B | YLW SHD LBLU/BLK | 5 31 30 | 29 |
| Sub Unit 5 No Fault |  |  | A30 | F B B | GRN SHD LBLU/BLK | 6 31 30 | 30 |
| Sub Unit 5 FOMS Rcvr Fault |  |  | A31 | F B B | BLU SHD LBLU/BLK | 7 31 30 | 31 |
|  |  |  | A32 | F B B | VIO SHD LBLU/BLK | 8 31 30 | 32 |
| Sub Unit 6 IGBT B Fault |  |  | A33 | F B B | GRY SHD LBLU/BLK | 9 31 30 | 33 |
| Sub Unit 6 IGBT A Fault |  |  | A34 | F B B | WHT SHD LBLU/BLK | 10 31 30 | 34 |
| Sub Unit 6 IGBT C Fault |  |  | A35 | F B B | BRN/BLK SHD LBLU/BLK | 11 31 30 | 35 |
| Sub Unit 6 DC Fault |  |  | A36 | F B B | RED/BLK SHD LBLU/BLK | 12 31 30 | 36 |

| SLOT NO.: 1 | MODULE TYPE 60A DIGITAL INPUT |
| --- | --- |

| SIGNAL NAME EPICS: pc_spa_60c15n1_readCh1_LI | DEVICE ID | CONT. DWG | CROSS |  | CLR | Ch1 PIN# | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub Unit 6 DC Fuse Blown |  |  | A37 | F B B | ORN/BLK SHD LBLU/BLK | 13 31 30 | 37 |
| Sub Unit 6 DC Over Load |  |  | A38 | F B B | YEL/BLK SHD LBLU/BLK | 14 31 30 | 38 |
| Sub Unit 6 Water Flow Low |  |  | A39 | F B B | GRN/BLK SHD LBLU/BLK | 15 31 30 | 39 |
| Sub Unit 6 Output Over Current |  |  | A40 | F B B | BLU/BLK SHD LBLU/BLK | 16 31 30 | 40 |
| Sub Unit 6 Dump Resistor Over Temp |  |  | A41 | F B B | VIO/BLK SHD LBLU/BLK | 17 31 30 | 41 |
| Sub Unit 6 Aux Supply Fault |  |  | A42 | F B B | GRY/BLK SHD LBLU/BLK | 18 31 30 | 42 |
| Sub Unit 6 Cabinet Doors Open |  |  | A43 | F B B | WHT/BLK SHD LBLU/BLK | 19 31 30 | 43 |
| Sub Unit 6 Cabinet Over Temp |  |  | A44 | F B B | PNK SHD LBLU/BLK | 20 31 30 | 44 |
| Sub Unit 6 Ready |  |  | A45 | F B B | PNK/BLK SHD LBLU/BLK | 21 31 30 | 45 |
| Sub Unit 6 No Fault |  |  | A46 | F B B | LGRN SHD LBLU/BLK | 22 31 30 | 46 |
| Sub Unit 6 FOMS Rcvr Fault |  |  | A47 | F B B | LGRN/BLK SHD LBLU/BLK | 23 31 30 | 47 |
|  |  |  | A48 | F B B | LBLU SHD LBLU/BLK | 24 31 30 | 48 |

| SLOT NO.: 2 EPICS: pc_spa_322c15n2_read_LI | MODULE TYPE 322 DIGITAL INPUT (Contact) |
| --- | --- |

| SIGNAL NAME | DEVICE ID | CONT. DWG | CROSS |  | CLR | PIN# | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPA SubUnit 4 Ready |  |  | A49 | F B | BRN TAN | 1B 1A | 1 |
| SPA SubUnit 4 Current FB Mode |  |  | A50 | F B | RED TAN | 2B 2A | 2 |
| SPA SubUnit 4 Open FB Mode |  |  | A51 | F B | ORN TAN | 3B 3A | 3 |
| SPA SubUnit 4 Voltage FB Mode |  |  | A52 | F B | YLW TAN | 4B 4A | 4 |
| SPA SubUnit 5 Ready |  |  | A53 | F B | GRN TAN | 5B 5A | 5 |
| SPA SubUnit 5 Current FB Mode |  |  | A54 | F B | BLU TAN | 6B 6A | 6 |
| SPA SubUnit 5 Open FB Mode |  |  | A55 | F B | VIO TAN | 7B 7A | 7 |
| SPA SubUnit 5 Voltage FB Mode |  |  | A56 | F B | GRY TAN | 8B 8A | 8 |
| SPA SubUnit 6 Ready |  |  | A57 | F B | BRN TAN | 9B 9A | 9 |
| SPA SubUnit 6 Current FB Mode |  |  | A58 | F B | RED TAN | 10B 10A | 10 |
| SPA SubUnit 6 Open FB Mode |  |  | A59 | F B | ORN TAN | 11B 11A | 11 |
| SPA SubUnit 6 Voltage FB Mode |  |  | A60 | F B | YLW TAN | 12B 12A | 12 |
| ACP Fault |  |  | A61 | F B | GRN TAN | 13B 13A | 13 |
|  |  |  | A62 | F B | BLU TAN | 13B 13A | 14 |
|  |  |  | A63 | F B | VIO TAN | 14B 14A | 15 |
|  |  |  | A64 | F B | GRY TAN | 16B 16A | 16 |

| SLOT NO.: 3 | MODULE TYPE 3421 STROBED DIGITAL INPUT |
| --- | --- |

| SIGNAL NAME EPICS: pc_spaWord0_MBBID to pc_spaWord15_MBBID | DEVICE ID | CONT. DWG | CROSS |  | CLR | PIN# | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPA2 Over Time Strbd Status |  |  | B57 | F B | BRN TAN | 1B 1A | 1 |
| SPA2 Over Crnt Strbd Status |  |  | B58 | F B | RED TAN | 2B 2A | 2 |
| SPA2 I2T Strbd Status |  |  | B59 | F B | ORN TAN | 3B 3A | 3 |
| SPA2 Delta I Strbd Status |  |  | B60 | F B | YLW TAN | 4B 4A | 4 |
| SPA2 I>Imin Strbd Status |  |  | B61 | F B | GRN TAN | 5B 5A | 5 |
| SPA2 Any Fault Strbd Status |  |  | B62 | F B | BLU TAN | 6B 6A | 6 |
| SPA2 Spr 1 Strbd Status |  |  | B63 | F B | VIO TAN | 7B 7A | 7 |
| SPA2 Spr 2 Strbd Status |  |  | B64 | F B | GRY TAN | 8B 8A | 8 |
|  |  |  | B65 | F B | WHT TAN | 9B 9A | 9 |
|  |  |  | B66 | F B | BRN TAN | 10B 10A | 10 |
|  |  |  | B67 | F B | RED TAN | 11B 11A | 11 |
|  |  |  | B68 | F B | ORN TAN | 12B 12A | 12 |
| SPA2 Channel LSB |  |  | B69 | F B | YLW TAN | 13B 13A | 13 |
| SPA2 Channel MSB-2 |  |  | B70 | F B | GRN TAN | 14B 14A | 14 |
| SPA2 Channel MSB-1 |  |  | B71 | F B | BLU TAN | 15B 15A | 15 |
| SPA2 Channel MSB |  |  | B72 | F B | VIO TAN | 16B 16A | 16 |
| SPA2 Data Strobe |  |  | B73 | F B | GRY TAN | 17B 17A | 17 |
|  |  |  | B74 | F B | WHT TAN | 18B 18A | 18 |

| SLOT NO.: 8/10 | MODULE TYPE 3232 TRANSIENT DIGITIZER, CHS 1-16 |
| --- | --- |

| SIGNAL NAME | DEVICE ID | CONT. DWG | CX | FCT | PIN# | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPA2 Fault Status |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 1 |
| SU4 Chrg Crnt |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 2 |
| SU5 Chrg Crnt |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 3 |
| SU6 Chrg Crnt |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 4 |
| SU4 Fault |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 5 |
| SU5 Fault |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 6 |
| SU6 Fault |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 7 |
| SU4 Permissive |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 8 |
| SU5 Permissive |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 9 |
| SU6 Permissive |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 10 |
| SU4 Reference |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 11 |
| SU5 Reference |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 12 |
| SU6 Reference |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 13 |
|  |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 14 |
|  |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 15 |
|  |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 16 |

| SLOT NO.: 8/10 | MODULE TYPE 3232 TRANSIENT DIGITIZER, CHS 17-32 |
| --- | --- |

| SIGNAL NAME | DEVICE ID | CONT. DWG | CX | FCT | PIN# | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 17 |
|  |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 18 |
|  |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 19 |
|  |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 20 |
|  |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 21 |
|  |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 22 |
|  |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 23 |
|  |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 24 |
|  |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 25 |
|  |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 26 |
|  |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 27 |
|  |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 28 |
|  |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 29 |
|  |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 30 |
|  |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 31 |
|  |  |  |  | + - SH | 2 3 1 | 32 |

| SLOT NO.: 8/10 | MODULE TYPE 3232 TRANSIENT DIGITIZER, CLK/TRIG |
| --- | --- |

| SIGNAL NAME | CONT. DWG | FCT | PIN# |
| --- | --- | --- | --- |
| TRIGGER INPUT - UPPER | FROM 404A, CH 1 OF 8 N = 21 | + - SH | 2 3 1 |
| TRIGGER INPUT - LOWER |  | + - SH | 2 3 1 |
| CLOCK INPUT - UPPER |  | + - SH | 2 3 1 |
| CLOCK INPUT - LOWER |  | + - SH | 2 3 1 |

| SLOT NO.: 12 | MODULE TYPE 304 DIGITAL OUTPUT |
| --- | --- |

| SIGNAL NAME | DEVICE ID | CONT. DWG | CROSS |  | CLR | PIN# | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reset pc_spa2_reset_LO |  |  | B33 | F B | BRN TAN | 3B 3A | 1 |
|  |  |  | B34 | F B | BRN TAN | 11B 11A | 2 |
|  |  |  | B35 | F B | RED TAN | 4B 4A | 3 |
|  |  |  | B36 | F B | RED TAN | 12B 12A | 4 |
|  |  |  | B37 | F B | ORN TAN | 5B 5A | 5 |
|  |  |  | B38 | F B | ORN TAN | 13B 13A | 6 |
|  |  |  | B39 | F B | YLW TAN | 6B 6A | 7 |
|  |  |  | B40 | F B | YLW TAN | 14B 14A | 8 |
|  |  |  | B41 | F B | GRN TAN | 7B 7A | 9 |
|  |  |  | B42 | F B | GRN TAN | 15B 15A | 10 |
|  |  |  | B43 | F B | BLU TAN | 8B 8A | 11 |
|  |  |  | B44 | F B | BLU TAN | 16B 16A | 12 |
|  |  |  | B45 | F B | VIO TAN | 9B 9A | 13 |
|  |  |  | B46 | F B | VIO TAN | 17B 17A | 14 |
|  |  |  | B47 | F B | GRY TAN | 10B 10A | 15 |
|  |  |  | B48 | F B | GRY TAN | 18B 18A | 16 |

| SLOT NO.: 20/21 | MODULE TYPE 404A TIMING MODULE |
| --- | --- |

| SIGNAL NAME | DEVICE ID | CONT. DWG | CROSS |  | CLR | PIN# | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLEAN EARTH |  |  |  | F B | BRN TAN | 1B 1A | CE |
| START TRIGGER FOR CRATE 37 TRANSIENT DIGITIZER 3232 | pc_404c37n21ch1 | 3232, N=8 TRIG INPUT | B49 | F B | RED TAN | 2B 2A | 1 |
| CLEAN EARTH |  |  |  | F B | ORN TAN | 3B 3A | CE |
|  |  |  | B50 | F B | YLW TAN | 4B 4A | 2 |
| CLEAN EARTH |  |  |  | F B | GRN TAN | 5B 5A | CE |
|  |  |  | B51 | F B | BLU TAN | 6B 6A | 3 |
| CLEAN EARTH |  |  |  | F B | VIO TAN | 7B 7A | CE |
|  |  |  | B52 | F B | GRY TAN | 8B 8A | 4 |
| CLEAN EARTH |  |  |  | F B | BRN TAN | 9B 9A | CE |
|  |  |  | B53 | F B | RED TAN | 10B 10A | 5 |
| CLEAN EARTH |  |  |  | F B | ORN TAN | 11B 11A | CE |
|  |  |  | B54 | F B | YLW TAN | 12B 12A | 6 |
| CLEAN EARTH |  |  |  | F B | GRN TAN | 13B 13A | CE |
|  |  |  | B55 | F B | BLU TAN | 14B 14A | 7 |
| CLEAN EARTH |  |  |  | F B | VIO TAN | 15B 15A | CE |
|  |  |  | B56 | F B | GRY TAN | 16B 16A | 8 |