| CRATE LAYOUT DESCRIPTION |  |
| --- | --- |

| SLOT | CROSS-CX | MODULE DESCRIPTION & STRAPPING |
| --- | --- | --- |
| 1 | C65 - C80 | 322 16-BIT DIGITAL INPUT MODULE - ISOLATED CONTACT |
| 2 | E33 - E48 | 322 16-BIT DIGITAL INPUT MODULE - CONTACT |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |
| 9 |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 13 |  |  |
| 14 |  |  |
| 15 |  |  |
| 16 |  |  |
| 17 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 21 |  |  |
| 22 |  |  |
| 23 | ---- | 313 U-PORT ADAPTER (& FACILITY CLOCK) |
| 24/25 | ---- 313 U-PORT ADAPTER (& FACILITY CLOCK) | 3952 L-2 CRATE CONTROLLER |

| SLOT NO.: 01 | MODULE TYPE 322 DIGITAL INPUT |
| --- | --- |

| SIGNAL NAME | DEVICE ID | CONT. DWG | Device Connect | CROSS |  | CLR | PIN# | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RWM-SDS-14 LimswOffNC | sds14OFFLSNC | B-4F1005 SH. 1564 | RWMSDS14-50 RWMSDS14-51 | C65 | F B | BRN TAN | 1B 1A | 1 |
| RWM-SDS-14 LimswOffNO | sds14OFFLSNO | B-4F1005 SH. 1564 | RWMSDS14-52 RWMSDS14-51 | C66 | F B | RED TAN | 2B 2A | 2 |
| RWM-SDS-14 LimswOnNC | sds14ONLSNC | B-4F1005 SH. 1564 | RWMSDS14-62 RWMSDS14-63 | C67 | F B | ORN TAN | 3B 3A | 3 |
| RWM-SDS-14 LimswOnNO | sds14ONLSNO | B-4F1005 SH. 1564 | RWMSDS14-64 RWMSDS14-63 | C68 | F B | YLW TAN | 4B 4A | 4 |
| RWM-SDS-14 LimswGndNC | sds14GNDLSNC | B-4F1005 SH. 1564 | RWMSDS14-74 RWMSDS14-75 | C69 | F B | GRN TAN | 5B 5A | 5 |
| RWM-SDS-14 LimswGndNO | sds14GNDLSNO | B-4F1005 SH. 1564 | RWMSDS14-76 RWMSDS14-75 | C70 | F B | BLU TAN | 6B 6A | 6 |
| RWM-SDS-14 UndrVltg | sds14UNDRVLTG | B-4F1005 SH. 1564 | RWMSDS14-86 RWMSDS14-88 | C71 | F B | VIO TAN | 7B 7A | 7 |
| RWM-SDS-25 LimswOffNC | sds25OFFLSNC | B-4F1005 SH. 1564 | RWMSDS25-50 RWMSDS25-51 | C72 | F B | GRY TAN | 8B 8A | 8 |
| RWM-SDS-25 LimswOffNO | sds25OFFLSNO | B-4F1005 SH. 1564 | RWMSDS25-52 RWMSDS25-51 | C73 | F B | BRN TAN | 9B 9A | 9 |
| RWM-SDS-25 LimswOnNC | sds25ONLSNC | B-4F1005 SH. 1564 | RWMSDS25-62 RWMSDS25-63 | C74 | F B | RED TAN | 10B 10A | 10 |
| RWM-SDS-25 LimswOnNO | sds25CLONNO | B-4F1005 SH. 1564 | RWMSDS25-64 RWMSDS25-63 | C75 | F B | ORN TAN | 11B 11A | 11 |
| RWM-SDS-25 LimswGndNC | sds25GNDLSNC | B-4F1005 SH. 1564 | RWMSDS25-74 RWMSDS25-75 | C76 | F B | YLW TAN | 12B 12A | 12 |
| RWM-SDS-25 LimswGndNO | sds25GNDLSNO | B-4F1005 SH. 1564 | RWMSDS25-76 RWMSDS25-75 | C77 | F B | GRN TAN | 13B 13A | 13 |
| RWM-SDS-25 UndrVltg | sds25UNDRVLTG | B-4F1005 SH. 1564 | RWMSDS25-86 RWMSDS25-88 | C78 | F B | BLU TAN | 14B 14A | 14 |
| RWM-SDS-36 LimswOffNC | sds36OFFLSNC | B-4F1005 SH. 1564 | RWMSDS36-50 RWMSDS36-51 | C79 | F B | VIO TAN | 15B 15A | 15 |
| RWM-SDS-36 LimswOffNO | sds36OFFLSNO | B-4F1005 SH. 1564 | RWMSDS36-52 RWMSDS36-51 | C80 | F B | GRY TAN | 16B 16A | 16 |

| SLOT NO.: 2 | MODULE TYPE 322 DIGITAL INPUT |
| --- | --- |

| SIGNAL NAME | DEVICE ID | CONT. DWG | Device Connect | CROSS |  | CLR | PIN# | CH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RWM-SDS-36 LimswOnNC | sds36ONLSNC | B-4F1005 SH. 1564 | RWMSDS36-62 RWMSDS36-63 | E33 | F B | BRN TAN | 1B 1A | 1 |
| RWM-SDS-36 LimswOnNO | sds36ONLSNO | B-4F1005 SH. 1564 | RWMSDS36-64 RWMSDS36-63 | E34 | F B | RED TAN | 2B 2A | 2 |
| RWM-SDS-36 LimswGndNC | sds36GNDLSNC | B-4F1005 SH. 1564 | RWMSDS36-74 RWMSDS36-75 | E35 | F B | ORN TAN | 3B 3A | 3 |
| RWM-SDS-36 LimswGndNO | sds36GNDLSNO | B-4F1005 SH. 1564 | RWMSDS36-76 RWMSDS36-75 | E36 | F B | YLW TAN | 4B 4A | 4 |
| RWM-SDS-36 UndrVltg | sds36UNDRVLTG | B-4F1005 SH. 1564 | RWMSDS36-86 RWMSDS36-88 | E37 | F B | GRN TAN | 5B 5A | 5 |
|  |  |  |  | E38 | F B | BLU TAN | 6B 6A | 6 |
|  |  |  |  | E39 | F B | VIO TAN | 7B 7A | 7 |
|  |  |  |  | E40 | F B | GRY TAN | 8B 8A | 8 |
|  |  |  |  | E41 | F B | BRN TAN | 9B 9A | 9 |
|  |  |  |  | E42 | F B | RED TAN | 10B 10A | 10 |
|  |  |  |  | E43 | F B | ORN TAN | 11B 11A | 11 |
|  |  |  |  | E44 | F B | YLW TAN | 12B 12A | 12 |
|  |  |  |  | E45 | F B | GRN TAN | 13B 13A | 13 |
| PC LINK (4) ACTIVE | pc_pclink4_BI | See PCS dwgs. |  | E46 | F B | BLU TAN | 14B 14A | 14 |
|  |  |  |  | E47 | F B | VIO TAN | 15B 15A | 15 |
|  |  |  |  | E48 | F B | GRY TAN | 16B 16A | 16 |